## Slide 1
第五章 GPIO模块
电气学院实验中心

## Slide 2
目
录
CONTENTS
GPIO基础及GPIO的功能控制
GPIO数据控制
GPIO中断及其配置步骤
GPIO相关库函数
GPIO配置步骤
01
02
03
04
05

## Slide 3
01
GPIO及其功能控制

## Slide 4
GPIO概念
General Purpose Input Output 简称为GPIO
可以通过它们输出高低电平或者通过它们读入引脚的状态
I/O接口是一个微控制器必须具备的最基本外设功能。
GPIO口还可以模拟通信接口，如SPI、I2C等。
TM4C123GH6PM 微控制器包括六组I/O端口，分别为PA0-PA7，PB0-PB7，PC0-PC7、PD0-PD7、PE0-PE5、PF0-PF4
GPIO及其功能配置

## Slide 5
GPIO的特点
可通过高级外设总线（APB）和高级高性能外设总线（AHB）访问
高度灵活的复用功能，可以配置成GPIO 或外设功能
可编程控制GPIO外部中断
可进行位读写操作
休眠模式下，GPIO的状态可保留
GPIO及其功能配置
AHB
APB

## Slide 6
GPIO电气特性
GPIO及其功能配置

## Slide 7
GPIO电气特性
GPIO及其功能配置
拉电流
灌电流
由于数字电路的输出只有高、低（1，0）两种电平值，高电平输出时，一般是输出端对负载提供电流，其提供电流的数值叫“拉电流”；低电平输出时，一般是输出端要吸收负载的电流，其吸收电流的数值叫“灌（入）电流”。

## Slide 8
GPIO的功能分类
GPIO及其功能配置
按照引脚方向分类：输入、输出
按照模拟数字功能分类：数字、模拟
共3种：模拟输入、数字输入、数字输出。
弱上下拉功能（一般作为输入时设置，需寄存器配置）
开漏功能（一般作为输出时设置，需寄存器配置）
推挽功能（一般默认设置，不需寄存器配置）
数字功能
GPIO
复用外设
数字外设
普通GPIO
输入
输出
模拟外设
推挽
开漏

## Slide 9
输入功能——数字输入
GPIO及其功能配置
带有施密特触发输入的三态缓冲器。在读脉冲控制信号的作用下把当前引脚状态读入内部总线
保护箝位二极管，防止输入过压和欠压将GPIO模块烧毁

## Slide 10
输入功能——输入上/下拉
GPIO及其功能配置
输入上拉电阻
当引脚悬空时，引脚电平会被上拉至VDD
由寄存器GPIOPUR配置
输入下拉电阻
当引脚悬空时，引脚电平会被下拉至VSS
由寄存器GPIOPDR配置

## Slide 11
输入功能——模拟输入
GPIO及其功能配置
输入上、下拉电阻均处于关闭状态
施密特触发器处于截止状态
信号通过模拟通道送入CPU
输入范围一般为0-3.3V，否则会引起非线性失真或者烧坏引脚

## Slide 12
输出功能——开漏输出
GPIO及其功能配置
输出需要外接上拉电阻
开漏输出可用于线与逻辑操作
也可用作不同逻辑电平的转换
输入上、下拉电阻均处于禁用状态
施密特触发器处于开启状态
回读功能：不能读到外部引脚的状态，因此不能做输入

## Slide 13
输出功能——推挽输出
GPIO及其功能配置
输入上、下拉电阻均处于禁用状态
施密特触发器处于开通状态，但同样也不能读引脚状态
可输出强高强低电平
当NMOS导通，PMOS截止时输出低电平
反之，输出高电平
同截止时输出高阻态，不允许同开通

## Slide 14
推挽与开漏的区别
GPIO及其功能配置
推挽输出：可以输出强高/强低电平，可以连接数字器件。
推挽结构
开漏结构
开漏输出：只能输出强低电平(高电平需要依靠外部上拉电平拉高)，适合做电流型驱动，吸收电流能力较强(20mA之内)。

## Slide 15
GPIO寄存器地址
GPIO及其功能配置
存储器类型 | 起始地址 | 结束地址 | 大小
FLASH | 0x00000000 | 0x0003FFFF | 256K
ROM | 0x10000000 | 0x1FFFFFFF | 
SRAM | 0x20000000 | 0x20007FFF | 32K
SRAM位带 | 0x22000000 | 0x220FFFFF | 1M
外设 | 0x40000000 | 0x400FFFFF | 1M
外设位带 | 0x42000000 | 0x43FFFFFF | 
外设寄存器地址范围
APB和AHB总线访问同一端口寄存器，地址不同
寄存器基址定义在TIVAWARE的inc/hw_memmap.h中。
Notes: 设置成OD模式时，数字使能寄存器必须置位；如果DIR寄存器被清零并且设置成OD，那么仍然是输入模式，OD只有在输出模式下配置才有效

## Slide 16
GPIO寄存器分组
GPIO及其功能配置
模式配置：用来配置GPIO模块是普通GPIO功能还是复用的外设功能；
方向配置：用来配置引脚是输入还是输出功能；
引脚配置：配置是否开漏，是否上下拉，驱动电流大小等；
中断配置：设置引脚是否允许产生中断以及中断产生的条件等，将在中断部分介绍。
保护配置：有些特殊引脚具有保护功能，如果需要使用这些引脚，需对其进行解锁操作。
模拟电路部分
其余部分为数字引脚功能控制部分
Notes: 设置成OD模式时，数字使能寄存器必须置位；如果DIR寄存器被清零并且设置成OD，那么仍然是输入模式，OD只有在输出模式下配置才有效

## Slide 17
GPIO模式配置
GPIO及其功能配置
模式配置：普通GPIO/复用功能
GPIOAFSEL
GPIOPCTL
GPIOAMSEL
GPIOAFSEL
复用功能
数字
GPIOPCTL
普通GPIO
模拟
GPIOAMSEL
Notes: 设置成OD模式时，数字使能寄存器必须置位；如果DIR寄存器被清零并且设置成OD，那么仍然是输入模式，OD只有在输出模式下配置才有效

## Slide 18
GPIO模式配置
GPIO及其功能配置
模式选择寄存器GPIOAFSEL的位域图
0-7位：对应某个端口（A-F）的8个引脚。
0：普通GPIO
1：复用的外设功能
模式选择寄存器GPIOAFSEL
Notes: 设置成OD模式时，数字使能寄存器必须置位；如果DIR寄存器被清零并且设置成OD，那么仍然是输入模式，OD只有在输出模式下配置才有效

## Slide 19
GPIO模式配置
GPIO及其功能配置
复用的外设功能
数字功能配置
GPIOPCTL寄存器被划分为8段PMC0-PMC7，分别对应0-7八个引脚
GPIOPCTL寄存器的位域图
例1：PA0配置为外设U0Rx功能，PCM0域：编码配置为0X1（4位二进制为0001）。
例2：PA2配置为外设SSI0Clk功能，PMC2域的编码配置为0X2（4位二进制为0010）。
GPIO引脚复用功能表
GPIOPCTL寄存器

## Slide 20
GPIO模式配置
GPIO及其功能配置
复用的外设功能
模拟功能配置
GPIOAMSEL寄存器的位域图
0：使能模拟功能
1：关闭模拟功能
0-7位分别对应0-7引脚
注意：模拟功能时，引脚只能为输入模式。
GPIOAMSEL寄存器

## Slide 21
GPIO方向和引脚配置
GPIO及其功能配置
方向配置：DIR 寄存器是数据方向寄存器。DIR 寄存器中的某位为1会将相应的管脚配置成输出，而为0的话就是配置为输入。
引脚配置：
开漏配置，由GPIOODR寄存器来设置是否打开开漏功能，每个模块有一个GPIOODR寄存器，该寄存器的低8位用来决定该模块的哪个引脚打开开漏功能。
上/下拉配置，由GPIOPUR寄存器配置上拉功能，GPIOPDR寄存器配置下拉功能，配置方法跟开漏配置类似。
驱动电流配置，由2mA/4 mA /8 mA寄存器来配置引脚电流的大小。
DEN ：数字启用寄存器。数字功能时须使用此寄存器启用数字功能。
以上寄存器的配置比较简单，因此各寄存器的定义请参考数据手册，不再累述。

## Slide 22
GPIO方向和引脚配置
GPIO及其功能配置

## Slide 23
GPIO保护配置
GPIO及其功能配置
上面这些管脚上电时默认是外设功能，不是GPIO。PC[3:0]作为调试接口，如果配置为GPIO,则不能debug和烧写代码。
PD[7]、 PF[0]的功能特殊，被锁定。
如果要把锁定的管脚配置成其他功能，必须遵循提交控制过程，进行解锁，与其相关的寄存器为GPIOLOCK和GPIOCR。

## Slide 24
GPIO保护配置
GPIO及其功能配置
#define GPIO_LOCK_KEY 0x4C4F434B
#define GPIO_O_CR 0x00000524 // GPIO Commit
#define GPIO_O_LOCK 0x00000520 // GPIO Lock
//PF0解锁 HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY; HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01; HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;

## Slide 25
02
GPIO的数据读写

## Slide 26
GPIO的数据控制
含义
    为了提高软件的效率，GPIO 端口通过硬件的位屏蔽功能允许对GPIO 数据寄存器的特殊位进行修改
写：将0xEB 的值写入地址GPIODATA+0x098
读：读取地址 GPIODATA+0x0C4 处的值

## Slide 27
GPIO的数据控制
库函数实现
void
GPIOPinWrite(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint8_t ui8Val)
{
//
// Check the arguments.
//
ASSERT(_GPIOBaseValid(ui32Port));
//
// Write the pins.
//
HWREG(ui32Port + (GPIO_O_DATA + (ui8Pins << 2))) = ui8Val;
}

## Slide 28
GPIO的数据控制
问题：将端口A的GPIODATA+0x04地址处写入数据0x21，用库函数如何实现？
0x04
0x21
最终赋值
7
6
5
0
4
2
3
1
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE，GPIO_PIN_0，1<<0|1<<5)

## Slide 29
03
GPIO中断

## Slide 30
01
02
03
GPIO中断
中断的触发方式
中断的概念
GPIO中断

## Slide 31
低电平、高电平。
当外部中断引脚上产生一个高电平或低电平时会触发中断。
电平触发
边沿触发又叫跳沿触发，分为上升沿和下降沿，即外部中断引脚产生1个低电平到高电平（上升沿）的变化或产生1个高电平到低电平（下降沿）的变化时触发中断。
边沿触发
中断的触发方式
GPIO中断
Tip: 当外部中断源被设定为低电平触发方式时，在中断服务程序返回之前，外部中断请求输入必须无效(即变为高电平)，否则CPU返回主程序后会再次响应中断。
Tip:一般控制器分为这两种边沿触发方式，但TIVA C还支持双沿触发，即产生上升沿和下降沿时都会触发中断。

## Slide 32
中断状态查询寄存器
GPIO原始中断状态寄存器（GPIORIS）：当一个管脚上发生中断时GPIORIS寄存器被置位。当GPIO 中断屏蔽(GPIOIM) 寄存器中的某位置位时，相应的中断被送到中断控制器。读出来的某位为零则表示相应的位未发生中断。
GPIO中断屏蔽状态寄存器（GPIOMIS）：如果该寄存器中的某个位置位，则说明相应的中断已经发送到中断控制器。如果某位清零，表示没有产生中断，或者中断被屏蔽。
中断清除寄存器
GPIO 中断清除寄存器（GPIOICR）：对于边沿触发中断，向GPIOICR 寄存器的IC 位写1 即可将GPIORIS和GPIOMIS 寄存器中相应的位清零。
设置触发寄存器
GPIO 中断检测寄存器（GPIOIS） ：
设置边沿触发（0）或电平触发（1）
GPIO 中断双沿寄存器（GPIOIBE） ：
设置单边沿或（0）双边沿触发（1）
GPIO 中断事件寄存器（GPIOIEV） ：
设置低电平/下降沿触发（0）
或高电平/上升沿触发（1）
中断屏蔽寄存器
GPIO 中断屏蔽（GPIOIM）寄存器：禁止/使能中断(0/1)。当某位置位时，相应的位产生的中断允许被送到中断控制器。
GPIO中断
GPIO中断寄存器

## Slide 33
GPIO中断简述
GPIO中断
是否触发
原始中断状态（GPIORIS）
设置中断触发方式（ GPIOIS 、 GPIOIBE 、 GPIOIEV ）
屏蔽中断状态
（ GPIOMIS ）
中断屏蔽
（GPIOIM）
NVIC
IRQn中断请求
中断清除
（ GPIOICR ）

## Slide 34
GPIO中断
中断触发条件：某引脚上出现了设定的电平的变化。
初始化
事件
中断ISR
初始化
执行事件
返回
引脚上
电平变化
寄存器标记产生中断
中断是否使能
是
否

## Slide 35
GPIO中断
寄存器位域
寄存器配置

## Slide 36
GPIO中断
1、设置中断类型
  如：GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_4,GPIO_FALLING_EDGE);
  //设置PF4中断类型（PF0-PF4,PF4,下降沿触发）
2、GPIO引脚中断使能
  如：GPIOIntEnable(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_4);
//使能PF4中断
3 、端口中断使能；
4 、中断函数设置
利用GPIOIntRegister函数注册中断，中断服务函数可以直接放在main文件中，只 需将中断服务函数名作为GPIOIntRegister的参数注册即可。
  如：GPIOIntRegister(GPIO_PORTF_BASE, Key2IntHandler);
  //为PF注册一个中断处理句柄
main中利用IntEnable（）函数打开外设中断。如：IntEnable(INT_GPIOF_TM4C123);
将中断服务函数放在startup_ccs.c函数中，将相应的向量表中的默认的中断服务函数名修改成当前中断服务函数名。在startup_ccs.c的最前面，声明该中断服务函数。
中断配置步骤

## Slide 37
04
GPIO的相关常用库函数

## Slide 38
SysCtlPeripheralEnable 外设使能
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  //使能PA引脚
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
  //使能PB引脚
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
  //使能PC引脚
GPIO的相关常用库函数

## Slide 39
函数GPIODirModeSet
功能：设置引脚的方向和模式。
原型：void GPIODirModeSet(uint32_t ui32Port，uint8_t ui8Pins，uint32_t ui32PinIO)；
参数：ui32Port 为端口地址，ui8Pins 代表引脚位，ui32PinIO 引脚方向或模式
描述：该函数通过软件控制，将所选端口的特定引脚配置为输入或输出；或者配置引脚为件控制。
GPIO的相关常用库函数
ui32PinIO 参数为以下值的枚举类型之一：GPIO_DIR_MODE_IN ，GPIO_DIR_MODE_OUT，GPIO_DIR_MODE_HW

## Slide 40
函数GPIOPinConfigure
功能：配置GPIO 引脚的复用功能。
原型：void GPIOPinConfigure(uint32_t ui32PinConfig)；
参数：ui32PinConfig 是引脚配置值，其值只能为 GPIO_Pxx_xxx。
GPIO的相关常用库函数
该函数入口参数的可能取值在driverlib/pin_map.h中查找

## Slide 41
函数GPIOPadConfigSet
功能：为引脚设置特定配置。
原型：void GPIOPadConfigSet(uint32_t ui32Port，uint8_t ui8Pins，uint32_t ui32Strength，uint32_t ui32PinType)；
参数：ui32Port 为GPIO 端口地址，ui8Pins 代表引脚位，ui32Strength 指定输出驱动力， ui32PinType 指定引脚类型。
描述：该函数为所选GPIO 端口的特定引脚配置驱动力和类型。
GPIO的相关常用库函数

## Slide 42
参数ui32Strength 取以下值之一：
  GPIO_STRENGTH_2MA
  GPIO_STRENGTH_4MA 表示2，4或8mA 的输出驱动力
  GPIO_STRENGTH_8MA
  GPIO_OUT_STRENGTH_8MA_SC 表示8mA 带回转控制的输出驱动力
参数ui32PinType 取以下值之一：
  GPIO_PIN_TYPE_STD 表示推挽式引脚，
  GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU 表示弱上拉
  GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD 表示弱下拉
  GPIO_PIN_TYPE_OD 表示开漏引脚
  GPIO_PIN_TYPE_ANALOG 表示模拟输入
GPIO的相关常用库函数

## Slide 43
函数GPIOPinTypeGPIOOutput
功能：将引脚配置为GPIO 输出。
原型：void GPIOPinTypeGPIOOutput(uint32_t ui32Port，uint8_t ui8Pins)
参数：ui32Port 为GPIO 端口的基地址，ui8Pins 代表引脚位
GPIO的相关常用库函数
启用了数字功能

## Slide 44
函数GPIOPinTypeGPIOInput
功能：将引脚配置为GPIO 输入。
原型：void GPIOPinTypeGPIOIntput(uint32_t ui32Port，uint8_t ui8Pins)；
参数：ui32Port 为GPIO 端口的基地址，ui8Pins 代表引脚位。
GPIO的相关常用库函数
启用了数字功能

## Slide 45
函数GPIOPinWrite
功能：向引脚写入一个值。
原型：void GPIOPinWrite(uint32_t ui32Port，uint8_t ui8Pins，uint8_t ui8Val)；
参数：ui32Port 为GPIO 端口基地址，ui8Pins 代表引脚位，ui8Val 为写入引脚的值。
GPIO的相关常用库函数

## Slide 46
05
GPIO配置步骤

## Slide 47
GPIO配置步骤
01
02
03
指定GPIO 端口管脚的方向
通过调用GPIOPinConfigure（GPIO_Pxx_xxx）函数实现复用功能
使能外设
调用GPIOPinTypeGPIOOutput（）或者 GPIOPinTypeGPIOInput（）实现
将引脚设置为GPIO或者复用功能
调用SysCtlPeripheralEnable()实现
将 GPIO 管脚配置为特殊端口：
04
通过调用 GPIOPadConfigSet（）函数实现
设置每个管脚的驱动强度（第三步已经做了，需要改的时候使用）

## Slide 48
GPIO配置步骤
05
06
07
为 GPIO 管脚启用数字功能（第三步已做），若是模拟输入功能，则不需要此步。
通过调用 GPIOIntTypeSet（）函数实现
配置每个端口的中断类型、事件和中断屏蔽
将 GPIO 管脚配置为特殊端口：
使能引脚和端口中断。

## Slide 49
例程：
GPIO配置步骤
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_nvic.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"

## Slide 50
GPIO配置步骤
//this code is the main function
int main(void)
{
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);//设置系统时钟
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);//使能F模块
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3); //设置PF2和PF3为输出模式
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3,0<<3);//将PF3写0，即熄灭绿灯
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_4); //将PF4设置为输入模式
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);//设置PF4 为弱上拉模式，驱动电流为2mA。
// GPIOIntRegister(GPIO_PORTF_BASE, KeyIntHandler);//为F模块注册一个中断服务函数，并且使能F模块中断
GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_4,GPIO_FALLING_EDGE); //设置PF4为下降沿触发
GPIOIntEnable(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_4); //使能PF4中断
IntEnable(INT_GPIOF_TM4C123);//INT_GPIOF_TM4C123参数宏定义在inc/hw_ints.h中，值为46；IntEnable函数在interrupt.c中
// HWREG(NVIC_EN0) |= 0x40000000; //与上一句话的作用等同，使能IRQ30，即PORTF中断
while(1)
{
}
}

## Slide 51
GPIO配置步骤
//this code is the handler function for key
void KeyIntHandler()
{
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3,(0x08^GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3)));
GPIOIntClear(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_INT_PIN_4|GPIO_INT_PIN_3);
}
PF4引脚作为输入引脚，外接按键，PF3作为输出引脚，控制LED灯。
PF4引脚设置为中断，下降沿触发，当有按键按下时，产生下降沿，就会产生中断。
中断服务函数中会将PF3的值进行取反。
该例程实现的功能是:按一下SW1键，绿灯亮，再按一下SW1键，灯灭。如此循环。

## Slide 52
06
参考资料及学习方法

## Slide 53
参考资料及学习方法
每个工程的includes\tivaware 下，有driverlib，该目录下有很多库函数的定义，包括GPIO.C,GPIO.h，里面有所有关于 GPIO 和中断的函数定义。
每个工程的includes\tivaware 下有 inc 文件夹，其中 inc/hw_memmap.h 中有各个模块的基地址定义，inc/hw_gpio.h 中有GPIO 的各寄存器地址定义。
库函数请参阅Driverlib 的库函数说明文档TivaWare™ Peripheral Driver Library.pdf，里面详细列出了各个库函数的定义和参数说明。
学习到某个模块的时候再去看相应模块的内容。
学会看TIVA 板和德研板的电路原理图。任何嵌入式软件的编程都是基于对硬件的熟悉上的。
中文版的资料都是基于英文版的数据手册翻译过来的，遇到问题时可以回过头去看英文数据手册。中文版的数据手册上的芯片型号不是我们使用的板子上的芯片型号，但是是同一系列的增强版芯片，引脚多一些，功能也更多一些，请大家注意区别。一般这样的数据手册都是向下兼容的，也就是说向下的基本功能是相同的。

## Slide 54
课堂测验
1、将端口B的PB0设置为数字推挽输出，输出电流为2mA，如何用库函数初始化？实际改变的是哪几个寄存器的值？
2、简述下降沿触发和低电平触发的中断响应过程？按键中断为一般设置为边沿触发还是电平触发？为什么？
3、某端口引脚设置了中断触发类型为下降沿触发。
（1）若该引脚使能了中断
a.该引脚上未检测到下降沿，查询GPIOMIS和GPIORIS，该引脚的相应的位值分别为多少？
b.若该引脚上检测到下降沿后，查询GPIOMIS和GPIORIS，该引脚的相应的位值分别为多少？
（2）若该引脚未使能中断
a.该引脚上未检测到下降沿，查询GPIOMIS和GPIORIS，该引脚的相应的位值分别为多少？
b.若该引脚上检测到下降沿后，查询GPIOMIS和GPIORIS，该引脚的相应的位值分别为多少？
若刚开始未使能中断，检测到了下降沿，后又使能了中断，会响应中断吗？

## Slide 55
课堂和课后任务
使用德研开发板，分别利用查询和中断2种方式实现按键控制的程序，实现K3按键控制D2灯亮，K4按键控制D2灯灭。
TIVA C开发板的电路图见文档《TM4C LaunchPad Workshop 实验练习步骤指南.pdf》.
德研板的电路图见文档《DY-TivaPB1 V3.0.PDF》和《DY-TivaPB2 V3.0.PDF》.
课堂任务

## Slide 56
课堂和课后任务
1、预习：练习德研开发板的DEMO程序中的LEDBink文件夹下的Blink程序，及LCD文件夹下的12864程序，学习使用GPIO控制 LED灯及LCD的方法。将实验现象和结果拍照。 （德研开发板的DEMO程序是用KEIL开发软件写的，只需将user文件夹下的程序加到CCS工程中即可。）
2、设计综合任务中的GPIO模块任务，即综合任务中与按键和LCD显示有关的部分，要求拟出具体题目。
课后任务

## Slide 57
谢谢聆听！
电气学院实验中心