## Slide 1: 第八章 模拟外设
一. 模数转换器ADC
二. 模拟比较器AC
三. DAC7512

## Slide 2: 1 模数转换原理
模拟/数字转换：将模拟信号变为对应的离散数值表示。
模数转换包括三个步骤：采样、量化和编码。
采样
对一个时间上连续变化的模拟信号，按一定间隔抽取样值。
量化
对每个脉冲进行测量并用离散化数值表示。
编码
用二进制表示离散化数值。

## Slide 3
n：二进制编码的位数，则总个数为
：满格电压
量化单位电压：
采样值 = ）
例如：对于 12 位的 A/D 转换芯片，该采样值的范围为从 0 到 4095，如果其参考电压为3.3V。
则：信号电压为0 V时对应的采样值就是最小采样值 0；
信号电压为3.3V时对应的采样值就是最大采样值 4095；
信号电压为1.65 V时对应的采样值就是： ）= 2047
对于 TM4C123GH6PM，VREFP 连接到 VDDA，VREFN 连接到 GNDA。 所以Vref = 3.3V
1 模数转换原理

## Slide 4
ADC技术指标
位数: 量化的二进制位数，如8位、12位。
分辨率:用来反映 ADC 对输入电压微小变化的响应能力，即最低位（LSB）所对应的输入电压。
采样时间: 完成一次A/D转换所需要的时间。
量化误差：由于AD的有限分辨率引起的误差，若采用舍入编码，为1LSB，若采用四舍五入编码为1/2LSB。
精度：DNL、INL、EO、EG、ET。
输入阻抗: 要考虑ADC和前置电路之间的阻抗匹配。
输入阻抗
位数、精度
采样时间
1 模数转换原理

## Slide 5: 2 Tiva_C 的 ADC模块
TM4C123GH6PM共包含两个ADC模块，每个模块都有:
12 个共享模拟输入通道
12 位ADC 精度
单端、差分输入配置
片内温度传感器
1M 次/秒的采样率
4个采样序列发生器(Sample Sequencer , SS0-SS3)
灵活的触发控制：
①控制器（软件） ②定时器 ③模拟比较器AC ④PWM ⑤GPIO
硬件可对多达64个采样值进行平均
8 个数字比较器DC
可使用微型直接存储器存取（μDMA）
ADC0和ADC1之间可编程的采样延时时间

## Slide 6
引脚名称 | 引脚数 | 引脚复用/分配引脚 | 类型 | 缓存类型a | 描述
AIN0 | 6 | PE3 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入0
AINl | 7 | PE2 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入1
AIN2 | 8 | PE1 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入2
AIN3 | 9 | PE0 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入3
AIN4 | 64 | PD3 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入4
AIN5 | 63 | PD2 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入5
AIN6 | 62 | PD1 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入6
AIN7 | 61 | PD0 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入7
AIN8 | 60 | PE5 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入8
AIN9 | 59 | PE4 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入9
AIN10 | 58 | PB4 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入10
AIN11 | 57 | PB5 | 输入 | 模拟 | 模数转换输入11
2 Tiva_C 的 ADC模块
AINn输入即可以分配给ADC0模块，也可以分配给ADC1模块。
ADC引脚

## Slide 7: 3 采样序列
采样序列（Sample Sequence）由一组编程的连续采样组成，因此 ADC 模块可以自动从多个输入源采集数据，无需处理器对其重新配置或进行干预。
每个采样动作都可灵活编程：可以指定序列中的每个采样动作对哪个AIN输入进行采样，也允许序列中的多个采样动作对同一AIN输入进行采样。
序列发生器 | 采样数 | FIFO 深度
SS3 | 1 | 1
SS2 | 4 | 4
SS1 | 4 | 4
SS0 | 8 | 8
每个ADC模块有4个采样序列，它们的采样数以及FIFO深度有所不同。
允许在某个采样动作后结束整个采样序列。
允许在采样序列的每个采样动作后产生中断。

## Slide 8: 4 采样事件——触发采样
触发源：触发某个采样序列开始一次序列采样。
①控制器触发（默认）
②模拟比较器触发
③GPIO 外部信号触发
④通用定时器触发
⑤持续采样触发
采样序列优先级
同时发生多个采样事件（触发条件）时，将按照采样序列的优先级对它们进行排序和依次处理。优先级的有效值为0~3，其中0代表最高优先级、3代表最低优先级。
配置持续采样触发条件时务必慎重。假如某个采样序列的优先级过高，可能导致其它低优先级采样序列始终无法运行。

## Slide 9: 5 差分输入
差分输入——对两个模拟输入通道进行差分采样
差分对 | 模拟输入
0 | 0 和1
1 | 2 和3
2 | 4 和5
3 | 6 和7
4 | 8 和9
5 | 10 和11
差分信号对是固定组合
2个输入端的范围均为VREFN~VREFP
LSB表示的电压为原来的2倍，为2(VREFP-VREFN) /4095
正向输入电压：VIN+ （偶数通道电压）
负向输入电压：VIN- （奇数通道电压）
差分输入电压定义为：VIND = VIN+ VIN-
例如：VIN+ =3.3v， VIN- =0V，即VIND=3.3v
参考电压为VREFP-VREFN=3.3V
则采样值为0xFFF
分辨率=3.3v/(0xFFF-0x800)
0x800, VIND=0;
0x800~0xFFF, VIND >0;
0x000~0x800, VIND <0;
转换结果
Notes: 差分要表达正负两个满格电压，所以分辨率加倍。

## Slide 10: 6 ADC时钟和采样相位控制
ADC时钟
ADC时钟为16M，可以通过分频的 PLL 输出、PIOSC 或16M的MOSC时钟源获得。系统时钟的频率必须与 ADC 时钟相同或更高。
采样频率为1M，1次采样需要16个ADC时钟周期。
采样相位控制
假如ADC0 和 ADC1 采用相同的触发源，以相同的采样率工作，可以让其中1个延迟几个时钟开始工作，即相互错开一定的相角。16个时钟为1个周期360 ° ，相位按 360 ° /16=22.5° 的整倍数设置。
例如：两个ADC采样同一个输入，其中一个相位设为180 °，就可以实现信号的双倍速率采样。

## Slide 11: 7 数字比较器
数字比较器
每个ADC 模块内置有 8 个数字比较器， ADC 转换结果可以保存到采样序列 FIFO 中，也可以发送给数字比较器，与用户编程的门限进行比较，判定ADC结果是在低值带、中值带还是高值带运行而生成中断或触发事件。
两组比较门限 COMP0 和 COMP1 可将转换结果划分为 3 个区域：低值带（小于 COMP0）,中值带（大于 COMP0 但小于等于 COMP1）,高值带（大于等于 COMP1）
数字比较器有4种工作模式：
持续触发： ADC转换值满足比较条件即会产生相应的中断或触发事件。
单次触发：当前ADC转换值满足比较条件并且前一个ADC转换值不满足比较条件时，才会产生。
迟滞持续触发：只能结合低值带或高值带工作，ADC转换值满足其比较条件，或之前的某个ADC结果满足比较条件，并且迟滞条件尚未清除（ADC转换值尚未落入相反的区域）
单次迟滞触发：只能结合低值带或高值带工作， ADC 转换值满足其比较条件，且前一个 ADC 转换值不满足比较条件，且迟滞条件已清除。
Notes: 单次触发：第一次满足条件时触发

## Slide 12: 8 内部温度传感器和硬件采样平均
内部温度传感器
内部温度传感器将温度测量值转换为电压。温度TEMP (单位 °C)可以通过以下公式得出：
TEMP = 147.5 - ((75 * (Vref) × ADCCODE) / 4096
硬件采样平均
硬件自动进行多次采样，并以平均值作为单次采样的数据返回FIFO中，但吞吐率会下降。最多平均64次，相应的吞吐率下降为1/64。
4次平均
中断
采样中断：某个采样动作完成
数字比较器中断
每个序列都有单独的中断

## Slide 13: 9 ADC模块结构
采样序列
ADCSSFIFOn
ADCSSMUXn: 序列每个动作的输入通道
ADCSSCTLn: 序列每个动作的中断、结束、单端\差分
ADCSSFSTATn: FIFO满、空标志；上、下指针位置
ADCEMUX、ADCTSSEL：序列触发源
ADCPSSI: 控制器启动序列采样
ADCACTSS: 序列启用和busy标志
ADCOSTAT: FIFO的上溢状态
ADCUSTAT: FIFO下溢状态
ADCSSPRI: 序列优先级
其它
ADCSPC：采样相位控制
ADCSAC: 硬件平均
中断
ADCIM: 四个序列的中断屏蔽（采样和数字比较器中断）
ADCRIS: 四个序列的原始中断状态
ADCISC: 四个序列的屏蔽中断状态（读）和清除（写）
ADCDCISC: 八个数字比较器的中断状态及清除

## Slide 14: 10 例程
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);//使能外设
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_0); // 引脚复用配置，AIN3 on port E0.
ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 0, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);//配置序列0触发源为控制器触发
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 0, ADC_CTL_CH3 );//配置序列0的8个动作
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 1, ADC_CTL_CH3 );
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 2, ADC_CTL_CH3 );
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 3, ADC_CTL_CH3 );
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 4, ADC_CTL_CH3 );
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 5, ADC_CTL_CH3 );
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 6, ADC_CTL_CH3 );
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 7, ADC_CTL_CH3 | ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END);//最后1个动作完成后触发中断并结束序列
ADCIntRegister(ADC0_BASE, 0, ADC0Sequence0Handler);//注册中断函数
ADCIntEnable(ADC0_BASE, 0);//打开ADC0中0序列的屏蔽中断
IntEnable(INT_ADC0SS0);//在NVIC中打开ADC0SS0的外设中断
ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 0);//使能序列0
ADCIntClear(ADC0_BASE, 0); //在采样前清除以前的中断标志
ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 0);//控制器触发序列0采样
德研TIVA-PB资料V1.0\TIVA-demo\ADC-control-light
Notes: PE0接到光敏电阻上了，可以从串口读到采样值，可以点亮D3

## Slide 15: 10 例程
uint32_t pui32ADC0Value[8],sum;
void ADC0Sequence0Handler(void)//中断服务函数
{
uint16_t i;
ADCIntClear(ADC0_BASE, 0); //清除中断标志
ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 0, pui32ADC0Value);//将序列0的8次采样结果读到数组中
for(i = 0;i < 8;i ++)
{
sum= sum+(pui32ADC0Value[i]*3300/4096);
}
flag=1;
}

## Slide 16: 11 主要库函数
ADCSequenceConfigure()
配置采样序列的触发源和优先级。
参数：ADC 模块的基地址
采样序列号
触发源
优先级
触发源

## Slide 17: 11 主要库函数
ADCSequenceStepConfigure（）
配置采样序列的动作节拍。
参数：ADC 模块的基地址
采样序列号
动作节拍号
该动作节拍的输入通道
ADCProcessorTrigger()
为采样序列产生一个控制器触发。
参数：ADC 模块的基地址
采样序列号
ADCSequenceDataGet()
获取采样序列捕获的数据。
参数：ADC 模块的基地址
采样序列号
数据存储地址

## Slide 18: 二 模拟比较器AC
模拟比较器能比较两个模拟电压，并得到一个逻辑输出来表示比较结果。
电压值 | 输出
V+>V- | VO=1
V+<V- | VO=0
TM4C123GH6PM共包含两个AC模块。

## Slide 19: 二 模拟比较器AC
模拟比较器信号表
Cn+: 正输入
Cn-: 负输入
CnO: 输出
C0+是AC0的正输入端，同时也是公用外部参考电压输入，可以被两个AC模块使用

## Slide 20: 二 模拟比较器AC
有3种比较方式：
Cn-和Cn+
Cn-和公共外部参考电压C0+
Cn-和内部参考电压VIREF
输出结果可以触发中断或ADC采样
Notes: C0+可以和C1-进行比较

## Slide 21: 二 模拟比较器AC
内部参考电压
RNG=0 | VIREF = VDDA / 4.2 + VREF * (VDDA/ 29.4),
RNG=1 | VIREF = VREF * (VDDA/ 22.12)
VREF: 0x0---0xF
VDDA = 3.3v
Notes: C0+可以和C1-进行比较

## Slide 22: 二 模拟比较器AC
例程
#include "driverlib/comp.h"
int main(void)
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_COMP0);//使能模拟比较器0 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);// 模块GPIOC
GPIOPinTypeComparator(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7);
ComparatorRefSet(COMP_BASE, COMP_REF_1_65V);//配置内部参考电压
ComparatorConfigure(COMP_BASE, 0,(COMP_TRIG_NONE | COMP_INT_BOTH |
COMP_ASRCP_REF | COMP_OUTPUT_NORMAL));//配置比较器来使用内部参考电压，输出不翻转
SysCtlDelay(200000);
while(1)
{
bool temp;
temp = ComparatorValueGet(COMP_BASE, 0);//读取比较器输出值
}
}
Notes: PC7接到可调电阻V R1上了

## Slide 23: 三 DAC7512
和ADC类似，对于12位的DAC，给定12位的二进制数X，对应的输出电压Vo为：
数模转换器（DAC）是将数字量转换为模拟量。
TM4C123GH6PM没有DAC外设，DY实验板采用了一片DAC7512芯片作为扩展。DAC7512是TI公司生产具有内置缓冲放大器低功耗单片12位数模转换器。其最高支持30M时钟的通用三线串行SPI接口。

## Slide 24: 三 DAC7512
/SYNC置低开始数据传输，Din数据在串行时钟SCLK下降沿依次移入16位寄存器。
DAC7512工作时序
DB15、DB14是空闲位，DB13、DB12是工作模式选择位、DB11～DB0是数据位。上电后，寄存器置0，所以DAC7512处于正常工作模式。

## Slide 25
例程
三 DAC7512
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI1);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
GPIOPinConfigure(GPIO_PD0_SSI1CLK);
GPIOPinConfigure(GPIO_PD3_SSI1TX);
GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_0);
//配置SSI1为主机，工作模式为FRF_MOTO_MODE_1，比特率10000，数据位数为16
SSIConfigSetExpClk(SSI1_BASE, SysCtlClockGet(), SSI_FRF_MOTO_MODE_1,SSI_MODE_MASTER, 10000, 16);
SSIEnable(SSI1_BASE);
void dac_writedata(uint16_t ui32Data)
{
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, 0 << 1);//拉低SYNC信号
SSIDataPut(SSI1_BASE, ui32Data);//发送数据
while (SSIBusy(SSI1_BASE))//等待到发送完
{
}
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, 1 << 1);//拉高SYNC信号
}
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);//SYNC信号
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, 1 << 1);

## Slide 26: 课堂实验
1、测量德研实验板上可调电阻R1的输出电压，并将实际测量值在LCD上显示出来。
2、在德研实验板上用DAC7512芯片编程实现一个三角波信号发生器的输出。要求输出三角波幅度为0~3.3V。用示波器观察。
课后作业
1、在VREF=3.3V的D/A转换电路中，如果器件是12位的，对应于0x2FD数字量，会转换输出多少V的电压？
2、设计综合任务中与模拟外设相关的任务